ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

объекта: «Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка»

(государственное бюджетное учреждение “ЦФКиС ЮВАО г. Москвы”).

Москва 2021г.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|  | Основание для проектирования | Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» (в редакции от 04.06.19г.); Постановления Правительства города Москвы от 20 июля 2021 г. № 1062-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы». |
|  | Обоснование корректировки | Корректировка проектных решений обусловлена: необходимостью корректировки сводного плана инженерных сетей в связи с изменениями в рабочей документации внесенных по требованию энергоснабжающих и сетевых организаций (изменения планов и профилей сети, исключение локальных очистных сооружений); корректировкой проектных решений в части учета объёмов земляных масс по результату выемки строительного крупнообломочного мусора от фундамента котельной, а также загрязненного органическими и химическими соединениями грунта обнаруженного в ходе откопки котлована; устранением выявленных противоречий, содержащихся в проектных решениях и неучтенных объемов работ, а также отделочных материалов в архитектурных решениях, выявленных в ходе строительства объекта; уточнением и корректировкой проектных решений в конструктивных и объемно-планировочных решениях в части конструкций металлических: - в проектной документации не учтены работы по монтажу металлического фахверка для крепления фасадной облицовки, витражей и аквапанелей, необходимо уточнить расхода материалов на создание конструкций покрытия и фасадных ферм; - предусматривается замена огнезащитного состава в связи с изменением нормативных требований. в части конструкций железобетонных - необходимостью корректировки ведомости объемов работ в связи с наличием противоречий и неучтенных объемов. корректировкой проектных решений в части инженерных сетей и систем проектируемого здания в связи с устранением выявленных недочетов в подборе вентиляционного оборудования систем дымоудаления, электроснабжения и освещения, автоматизации и диспетчеризации, слаботочных систем, видеонаблюдения; корректировкой технологических решений в связи с заменой оборудования вызванной изменением конъюнктуры рынка и номенклатуры оборудования, имеющегося в свободном доступе; необходимостью разработки и согласования в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве проекта санитарно-защитной зоны объекта. Основание - требования Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. N222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Корректировкой сметной документации. |
|  | Государственный Заказчик | Департамент строительства города Москвы |
|  | Застройщик | Автономная некоммерческая организация "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" (АНО «РСИО) |
|  | Наименование объекта | Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» (государственное бюджетное учреждение «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы»). |
|  | Источник финансирования | Средства АНО «РСИО» за счет имущественного взноса г. Москвы |
|  | Район проектирования и строительства | Проектируемый объект расположен по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка. Территория проектируемого объекта граничит: – с севера и востока с ул. Рождественская; – с запада - со строящимся храмом Покрова Пресвятой Богородицы; – с юга - с улицей Покровской. |
|  | Уровень ответственности проектируемого объекта | II уровень (нормальный), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
|  | Категория сложности объекта | Принять по МРР-4.1-16 «Объекты капитального строительства»; Принять по МРР 4.2-16 «Инженерные сети и сооружения»; Принять по МРР-4.8-16 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства». (Методика предназначена для определения стоимости проектных работ по объектам, не вошедшим в номенклатуру Сборника 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»). |
|  | Технико-экономические показатели | По заключению ГАУ «Мосгосэкспертиза» г. Москвы Рег. № 77-1-1-3-004808-2018 от 15.11.2018г. |
|  | Сроки и продолжительность работ | 150 календарных дней с даты заключения Договора |
|  | Очередность проектирования и строительства | Без выделения очередности |
|  | Стадийность проектирования | Две стадии: «Проектная документация» «Рабочая документация» |
|  | Основные нормативные требования к проектной документации | Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями соответствующих строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов, в том числе в соответствии с: 1. Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции от 30.12.2020 г.). 2. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции от 21.04.2018). 3. Федеральным законом РФ №123-Ф3 от 22.07.2008. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 31.07.2018). 4. Федеральным законом РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в редакции от 02.07.2013). 5. Постановлением Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции от 07.12.2016). 6. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 365 от 30.03.2015 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действующая редакция*). |
| 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
|  | Исходные данные для проектирования и корректировки проектной документации | Настоящее «Задание на корректировку проектной документации»; Проектная документация (техническая и сметная часть), получившая: положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 15.11.2018г № 5956-18/МГЭ/20395-1/5 (Рег. №77-1-1-3-004808-2018); положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 27.11.2018 № 6272-18/МГЭ/22120-1/9 (Рег. № 77-1-2126-18); положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 22.04.2019г. № 2514-19/МГЭ/20395-2/5 (Рег. №77-1-1-3-009366-2019); положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 25.04.2019 г. № 2566-19/МГЭ/22120-2/9 (Рег. № 77-1-0520-19); Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-91-2021-4378 от 23.07.2021; Перечень немонтируемого оборудования, утвержденный Департаментом строительства города Москвы; Технические условия и договора на технологическое присоединение к инженерно-техническим коммуникациям от эксплуатирующих организаций; Откорректированное локальное техническое задание на разработку раздела проектной документации «Внутренние инженерные сети»; Откорректированное локальное техническое задание на разработку раздела проектной документации «Система звукоусиления». |
| 3.Инженерные изыскания |
| 3.1. | Инженерно-геологические изыскания | Выполнить актуализацию материалов инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями п.6.1.7 СП47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства» в объеме 30% от первоначального объема работ на выполнение изысканий, а также с учетом технического задания на выполнение дополнительного обследования состояния грунтов основания проектируемого здания и наружных инженерных сетей. |
| 4.Основные требования к проектной документации |
|  | Схема планировочной организации земельного участка | Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» в объеме 20% от первоначального проекта. Откорректировать вертикальную планировку земельного участка, сводный план сетей, план организации рельефа и благоустройства земельного участка, ведомость объемов земляных масс в связи с изменением расположений сетей ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Предусмотреть замещение загрязнениях грунтов основания фундаментов, выявленных в ходе строительно-монтажных работ. |
|  | Архитектурные решения. | Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-АО «Архитектурные решения» в объеме 30% от первоначального проекта. Выполнить следующие работы: 1. Внести изменения в соответствии с требованиями Департамента спорта г. Москвы к отделке помещений подведомственных организаций согласно письмо Москосмспорта от 04.12.2020 №05-10-485/20-3 и приложенным к нему «Рекомендации по оформлению интерьеров спортивных объектов»; 2. Разработать подраздел «Навигация» согласно письмо Москомспорта от 04.12.2020 №05-10-485/20-3 и приложенным к нему «Рекомендации по оформлению интерьеров спортивных объектов»; 3. Откорректировать развертки, узлы, разрезы по фасадам на основании ранее не учтённых решений по устройству опорных вспомогательных конструкций витражей, декоративной отделки фасадов и ограждающих конструкций проектируемого здания; 4. Устранить выявленные противоречия и неучтенные объемы материалов и работ между Архитектурными решениями и Архитектурой интерьеров. 5. Откорректировать проектные решения в части вертикального транспорта. Уточнить количество и тип лифтового оборудования по результату разработки рабочей документации, включить в состав проекта необходимые развертки шахт, принципиальные решения по креплению оборудования. Уточнить расход материалов и изделий. 6. Предусмотреть замену материалов кирпичных и гипсокартонных перегородок. |
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в объеме 30% от первоначального проекта. Разработать проект огнезащиты металлических конструкций с учетом изменений в СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Уточнить расход и тип огнезащитного состава по результату разработки проекта. Разработать фахверковые металлические конструкции для крепления витражных систем, декоративной отделки фасадов и наружных стен проектируемого здания; Уточнить расход металла на монтаж ферм покрытия и фасадных ферм; Откорректировать решения по конструкциям свайного фундамента в зоне ледовой арены с учетом выемки дополнительного объема загрязненного грунта и крупнообломочного строительного мусора. Предусмотреть устройство подпольного канала для завода кабельных систем электроснабжения номиналов 0,4 кВ по результату согласования проектных решений в ПАО «Россети Московский регион». |
|  | Решения по инженерному оборудованию и системам | Выполнить корректировку разделов проектной документации в связи с уточнением проектных решений для следующих инженерных систем: Выполнить корректировку раздела «БСА/2018-41-П-ИОС4.1. Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в объеме 40% от первоначального проекта на системы приточно-вытяжной вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционирования, в технической части – откорректировать схему раскладки воздуховодов по высоте и в плане для обеспечений нормативной высоты потолков в коридорах и помещениях, проверить расчетом сечения воздуховодов, выполнить поверочные расчеты общеобменных и противодымной систем вентиляции с учетом расчетов подобрать оборудование с необходимыми характеристиками; Выполнить корректировку проектных решений на систему отопления здания в технической части - без изменений, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов устранение противоречий, недочетов и ошибок; Выполнить корректировку проектных решений на системы обогрева полов в технической части - без изменений, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов, устранение ошибок и противоречий; Выполнить корректировку раздела БСА/2018-41-П-ИОС1.1. Книга 1 «Внутренние системы электроснабжения. Силовое электрооборудование. Электроосвещение. Молниезащита и заземление» в объеме 20% от первоначального проекта, в технической части – внеси изменения по результату согласования проектных решений в ПАО «Россети Московский регион» в части решений оп вводу и раскладке кабельных систем в здании спортивного комплекса. Уточнить расход материалов и оборудования. Устранить выявленные противоречия и ошибки в проектной и рабочей документации; – уточнить расход материалов, предусмотреть проектом необходимое количество силовых шкафов и тип осветительного оборудования с учетом изменений архитектуры интерьеров помещений спортивного комплекса; предусмотреть устройство заземляющего контура в помещениях №0032, 1090 (устранение выявленных неучтенных объемов). Откорректировать решения по наружному заземляющему контуру. Устранить выявленные в ходе строительства недочеты; выполнить корректировку раздела проекта архитектурно-художественного освещения фасада с учетом наружных конструкций фасадов, технических параметров оборудования и объёмов работ, выполненных по результату согласования решений в ГУП «Моссвет» и Москомархитектуре; Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС2.1 Книга 1 «Внутренние системы водоснабжения» в объеме 15% от первоначального проекта для системы водоснабжения (горячего и холодного) и канализации в технической части – выполнить поверочный гидравлический расчет системы обосновать проектом замену насосного оборудования, корректировка в части изменения объёмов работ и материалов, устранение недочетов, противоречий; системой водоподготовки и оборотного водоснабжения бассейнов – без изменений; противопожарный водопровод в технической части – без изменений узлы учёта потребляемых ресурсов (система учёта потребляемых ресурсов) – без изменений. Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС3.1 Книга 1. Внутренние системы водоотведения» в объеме 15% от первоначального проекта для системы ливневой канализации - в технической части предусмотреть устройство дополнительных выпусков системы из здания, запроектированных по результату отработки замечаний ГУП «Мосводосток». Уточнить расход и количество материалов и изделий необходимых для монтажа системы. Проектом предусмотреть сбор воды из грязесборных решеток, монтируемых на крыльцах и в тамбурах В части хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть корректировку решений по результату согласования в АО «Мосводоканал». Уточнить расход материалов, изделий и оборудования устранить ошибки и недочеты. Выполнить корректировку подраздела 5 «Сети связи» в объеме 15% от первоначального объема проектных работ, а именно: Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.1 для систем телевидение, компьютерная сеть с оптоволоконной связью, интернет и сеть Wi-Fi - в технической части откорректировать схемы раскладки лотков и расстановки оборудования уточнить объёмы работ и материалов; Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.2 для системы охранной сигнализации - в технической части откорректировать схему раскладки кабельных сетей и расстановку оборудования уточнить объёмы работ и материалов; выполнить корректировку раздела для системы контроля и управления доступом - в части изменения схем подключения, технических параметров оборудования, объёмов работ и материалов; выполнить корректировку раздела для система внутреннего и наружного охранного телевидения - в технической части предусмотреть замену видеокамер, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов; Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.3 для системы пожарной сигнализации и автоматики – откорректировать схему раскладки лотков и кабельных сетей, уточнить расстановку и размещение оборудования, датчиков, звуковых извещателей, уточнить объёмы работ и материалов; Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.4 том 5.4.4.1 для системы диспетчеризации и автоматизации инженерных сетей - в технической части - без изменений, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов; Разработать в 100% объеме проектные решения на интегрированную систему автоматизации противопожарных систем здания в соответствии с утвержденными специальными техническими условиями по пожарной безопасности. Включить в состав проекта том 5.4.4.2 за номером №БСА/2018-41-П-ИОС5.4.2. Устранить недочет в проектной документации. Запроектировать оборудование центра управления комплексной системы противопожарной защиты АСПЗ с автоматизированным рабочим местом АРМ. Интегрировать на единый диспетчерский пульт сигнал о рабочем состоянии систем АПС, СОУЭ, Автоматических установок пожаротушения, положении огнезащитных клапанов, Вентиляции дымоудаления. Насосных установок пожаротушения, Газового и порошкового автоматического пожаротушения. Оснастить АРМ необходимым программным обеспечением. Систему АСПЗ запроектировать в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, а также СП 77.13330.2016. Проектом предусмотреть разработку алгоритма работы систем противопожарной защиты при пожаре. Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.5. в объеме 45% от первоначального проекта для установок автоматического пожаротушения – предусмотреть корректировку проектных решений: Установки автоматического водяного пожаротушения - откорректировать схему раскладки трубопроводов системы, а также распылителей с учетом фактического расположения инженерных систем и сетей в за потолочном пространстве коридоров и помещениях. На потолках типа «грильято» предусмотреть устройство тепловых экранов. Выполнить поверочный гидравлический расчет системы водяного пожаротушения и обосновать замену насосного оборудования и его комплектацию. В части установок порошкового и газового автоматического пожаротушения - устранить выявленные ошибки и дублирование решений. |
|  | Проект организации строительства, проект организации дорожного движения на период строительства | Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ПОС1 книга 1 Проект организации строительства в объеме 15% от первоначального проекта. Предусмотреть изменение схемы движения транспорта на объекте, дополнительные объемы работ по извлечению крупнообломочного мусора. Уточнить расчетом ведомость используемых строительных машин и механизмов. Учесть наличие на строительной площадке общежития, предназначенного для работников строительно-монтажных организаций, выполняющих строительные работы на ТПУ Некрасовка. |
|  | Охрана окружающей среды | В проектной документации без изменений. В рабочей документации разработать дополнительно Проект санитарно-защитной зоны. Основание - требования Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. N222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Провести сопровождение разработанного проекта СЗЗ при согласовании его в контролирующих органах (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (ЦГиЭ) по г. Москве, Управление Роспотребнадзора по г. Москве) с получением экспертного заключения и решения на установление СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по Москве. |
|  | Наружные сети инженерно-технического обеспечения | Наружные сети связи актуализировать согласно внесенным изменениям по результату согласования рабочей документации, а именно: - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС1.2 в объеме 10% от первоначального проекта для наружного освещения территории – предусмотреть корректировку проектных решений по результату согласования документации в АО «ОЭК» и ГУП «Моссвет» исправить схему прокладки сетей, места установки и тип мачт освещения. Уточнить расход материалов и изделий исправить выявленные недочеты; - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС1.3 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ в объеме 10% от первоначального проекта для наружных сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ по результату согласования РД в ПАО «Россети Московский регион»; - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС2.2 Наружные сети водоснабжения в объеме 15% от первоначального проекта. Откорректировать проектные решения по результату согласования рабочей документации в АО «Мосводоканал». Исправить схему прокладки сети водоснабжения на плане и продольном профиле. Уточнить спецификацию и ведомость объемов работ исправить ошибки и выявленные неучтенные объемы. - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС3.2 Наружные сети водоотведения в объеме 25% от первоначального проекта. В технической части внести изменения в схему прокладки ливневой канализации в плане, а также на продольном профиле. Исключить из проекта установку локальных очистных сооружений на основании требования ГУП «Мосводосток», очистка стоков производится на городски установках ГУП «Мосводостока». Уточнить расход материалов, изделий, исправить ошибки в маркировке типовых колодцев; - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС4.3 Тепловые сети в объеме 20% от первоначального проекта. Внести корректировки в проектные решения по результату согласования рабочей документации в ПАО «МОЭК». Откорректировать схему прокладки тепловых сетей, продольный профиль тепловой трассы, количество и тип изделий и материалов, используемых при строительстве тепловой сети. Предусмотреть корректировку наружных сетей связи в объеме 10% от первоначального объема проектных работ для следующих томов проектной документации: Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.6 – уточнить схему прокладки сетей, исправить спецификацию оборудования и изделий по результату согласования рабочей документации; Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИСО5.7 Наружные сети радиофикации. Откорректировать схему прокладки сети. Уточнить состав оборудования и материалов по результату согласования рабочей документации. |
|  | Технологические решения и оборудование. | Предусмотреть корректировку технологических решений в объеме 10% от первоначального объема проектных работ для следующих систем: Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС7.1 книга 1 - уточнить перечень немонтируемого оборудования по результату анализа конъектуры рынка и его наличия на складах поставщиков; - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС7.4.1. Книга 4 Технологические решения системы звукоусиления и электронного табло откорректировать схемы подключения, уточнить технические параметры оборудования, объёмы работ и материалов; |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ПБ в объеме 15% от первоначального проекта по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в связи с изменениями в части комплексной автоматизации систем противопожарной защиты. В проект добавить структурную схему системы АСПЗ. Добавить описание применяемых средств огнезащиты стальных конструкций. Откорректировать описание решений по системам дымоудаления в соответствии с откорректированными решениями в разделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование». |
|  | Энергоэффективность | Без изменений |
|  | Сметная документация | Предусмотреть корректировку сметной документации в объеме 35% (стоимости) в соответствии с внесенными изменениями при корректировке проектной документации. Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в 2-х уровнях цен: в базисном уровне цен 2000 года; в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета. Включить в состав сметной части проекта возмещение компенсационных потерь за ликвидируемые в процессе строительства инженерные сети, а также затраты при подключении к городским инженерным сетям в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.07.2011 № 333-ПП, от 28.03.2012 №113-ПП и постановлением РЭК Москвы от 19.10.2012 №223. Определить размер средств на непредвиденные работы и затраты (в соответствии с п. 2.4.17 ТСН-2001.12 в редакции Приказа Москомэкспертизы от 27.05.2015 № 56) в пределах 2%. При необходимости по результатам независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей включить в состав сводного сметного расчета: - затраты на проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей, по договору между Заказчиком и независимым оценщиком; - затраты на выплату денежной компенсации собственникам ликвидируемых инженерных сетей; При наличии объектов и сооружений (инженерных коммуникаций) в зоне влияния строительства предусмотреть затраты на проведение мониторинга окружающей застройки, зданий/сооружений и инженерных коммуникаций; - затраты на механизацию строительства, временное отопление; - затраты на археологические изыскания, при необходимости; -затраты на технологическое присоединение при подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций; -затраты на освобождение территории. Предусмотреть составление ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и проекта сметы контракта (договора) на выполнение работ по строительству объекта». Учесть требования: 1) -Распоряжения Правительства Москвы от 2 июля 2019 № 309-РП «О дополнительных мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; 2) - Распоряжения Правительства Москвы от 2 июля 2019 № 310-РП «Об оплате строительно-монтажных работ при строительстве объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». В локальных сметных расчетах выделить разделы по отдельным конструктивным решениям или комплексам работ. При представлении иных сметных расчётов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы *Sobx, АРПС 1.10, *XLS, *XLSX, *PDF и др. При разработке сметной документации отдельно выделить долю импортной составляющей стоимости оборудования. |
|  | Смежные разделы проектной документации | При необходимости откорректировать смежные разделы проектной документации, не указанные выше. |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Требования к проектной документации | Разделы проектной документации разработать в объеме требований статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с учётом рекомендаций Минрегиона России от 27.03.2012 № 6832-ДШ/08 и от 22.06.2009 № 19088-СК/08, а также в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза», строительства и ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | Согласование проектной документации | Проектировщик обеспечивает получение положительного заключения по проектной документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» и передачу в установленном порядке проектной документации на утверждение в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы c целью получения Решения об утверждении проектной документации (до момента получения). Проектировщик обеспечивает согласование в установленном порядке проектной документации со всеми заинтересованными организациями и службами города Москвы. |
|  | Количество экземпляров проектной документации | Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр электронной версии в формате PDF и редактируемом формате. Рабочая документация – 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр электронной версии в формате PDF и DWG. Электронные версии проектной документации и рабочей документации, по каждой из стадий проектирования необходимо предоставить Заказчику на электронном носителе во всех исходных форматах, в том числе: - DWG, PDF, DOC и др.; - Расчеты передаются в исходном формате и формируется при помощи программного обеспечения, в котором они были выполнены; - сметная документация в формате *Sobx, АРПС 1.10, *XLSX, *PDF. |
|  | Импортозамещение | Материалы и оборудование принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов, по согласованию с государственным заказчиком. |
|  | Особые требования | Объемы и виды работ, предусмотренные разделами проектной документации, уточнить при корректировке. При необходимости после получения положительного заключения государственной экспертизы откорректировать архитектурно – градостроительные решения (АГР) в объеме, необходимом для согласования в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура). |